## Slide 1
عنوان سمینار : افزودنی های جدید با کاربرد های متمایز
ارائه دهنده : مهندس عباس فاتحی
بسم الله الرحمن الرحیم

## Slide 2
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
فهرست مطالب

## Slide 3
پی وی سی (پلی‌کلرو‌اتن) بعد از پلی الفین ها دومین پلاستیک پر مصرف جهان است.
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها

## Slide 4
نمودار مصرف پلیمرها در سال2018
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها

## Slide 5
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
پایداری حرارتی کم
حساسیت در برابر حرارت و تنش به علت نقص ساختاری
مستعد دهیدروکلریناسیون
گرانروی مذاب بالا
دامنه پردازش باریک (فراورش راحت، خواص ضعیف)
شاخص گرانروی مذاب
تغییر رنگ محصول
مشکلات موجود در استفاده از PVC

## Slide 6
دمای شیشه ای: 82 درجه سلسیوس
چگالی : 1/45-1/30 گرم در واحد سانتی متر مکعب
دمای فراورش:140-180 درجه سلسیوس
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
برخی خصوصیات فیزیکی

## Slide 7
معیاری از طول زنجیرها،وزن مولکولی و درجه پلیمریزاسیون
وزن مولکولی متوسطk بین 60-67
مقادیر کم k در محدوده ی 45-50
مقادیر زیاد k در محدوده ی 80-104
افزایش این سبب پارامتر کاهش جلا و مات‌شدگی می‌شود.
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
K-Value

## Slide 8
G. PEPPERL, JOURNAL OF VINYL ADDITIVE TECHNOLOGY, Vol. 6, No. 2, 2000.
تحقیقات و مطالعات پیشین
جهت بررسی ارتباطk value با سایر پارامتر ها
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها

## Slide 9
رابطه پارامتر k با میانگین وزن مولکولی
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
G. PEPPERL, JOURNAL OF VINYL ADDITIVE TECHNOLOGY, Vol. 6, No. 2, 2000.

## Slide 10
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
رابطه K-Value با ویسکوزیته

## Slide 11
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
گریدهای مختلف K-value برای پلی وینیل کلراید تعلیقی

## Slide 12
تاثیر دمای پلیمریزاسیون بر دمای شیشه ای و نقطه ذوب
F. P. REDING, E. R. WALTER, and F. J. WELCHJOURNAL OF POLYMER SCIENCE VOL. 56, PAGES 225-231 (1962(
دمای انتقال شیشه‌ای

## Slide 13
سوسپانسیون
(80% تولید در دنیا)
توده ای
(10% تولید در دنیا)
امولسیونی
(15-10% تولید در دنیا)
رسوبی
(بسیار ناچیز در دنیا)
محلولی
(2-1% تولید در دنیا)
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
فرایندهای پلیمریزاسیون PVC

## Slide 14
PVC-M
شاخص گرانروی K-value حدود 60
PVC-E
اصطکاک پایین بین پلیمر و قسمت‌های فلزی ماشین‌آلات ب سبب وجود ماده امولسیونی در PVC
PVC-S
جذب آبS بسیار کم ( ۵ تا ۱۰ میلی گرم )
این روش مشابهت زیادی با نوع PVC-Sداشته و در برخی موارد خواص آن نسبت به نوع S برتری نیز دارد .
مناسب برای تولید محصولات شفاف
سهولت در امر تولید
مزایا:
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
مقایسه فرایندهای پلیمریزاسیون PVC

## Slide 15
معایب:
PVC-M
وزن مولکولی نسبتا پایین پلیمر نهایی به سبب انحلال‌ناپذیری PVC در مونومر VCM
PVC-E
وجود ناخالصی های بیشتر باقیمانده
کدری رنگ محصول به دلیل وجود ماده امولسیونی در PVC
PVC-S
حساسیت زیاد به حرارت، نور و اکسیژن در مقایسه با نوع E
خواص مکانیکی و الکتریکی نامناسب
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
مقایسه فرایندهای پلیمریزاسیون PVC

## Slide 16
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
فرایندهای پلیمریزاسیون PVC
شماتیک پلیمریزاسیون مونومر وینیل کلراید
M.W. Allsopp, Manufacture and Processing of PVC, Chap.8, Taylor & Francis e-Library, 2005.

## Slide 17
اختلاط
کامپاندینگ
شکل‌دهی
مواد خام اولیه
کامپاندینگ
مواد قابل فرایند برای تولید محصول
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
W. V. Titow, PVC Technology, Elsevier Applied Science Publisher, 1984.

## Slide 18
فرایند اختلاط (mixing)
اختلاط گرم
اختلاط سرد
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها

## Slide 19
اختلاط گرم
اختلاط تا دستیابی
به دمای بالای C°100 (معمولا C°130)
جذب و پراکنش اولیه افزودنی‌ها
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
W. V. Titow, PVC Technology, Elsevier Applied Science Publisher, 1984.

## Slide 20
اختلاط سرد
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
W. V. Titow, PVC Technology, Elsevier Applied Science Publisher, 1984.
کاهش دما تا کمتر از C°50
ژاکت گردش آب سرد
همزن دور پایین

## Slide 21
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
W. V. Titow, PVC Technology, Elsevier Applied Science Publisher, 1984.

## Slide 22
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
ژل شدن

## Slide 23
مکانیسم ژل شدن
فشردگی
تراکم
جهت یافتگی
امتزاج
M.W. Allsopp, Manufacture and Processing of PVC, Chap.8, Taylor & Francis e-Library, 2005.
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها

## Slide 24
منحنی مشخصه فیوژن PVC سخت
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
ژل شدن

## Slide 25
ژل شدن
بررسی مورفولوژی کامپاند PVC حاوی کمک‌فرایند بر پایه PMMA تهیه شده در دمای C° 80 در زمان‌ های مختلف
a
c
d
e
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها

## Slide 26
اثر دما و فشار بر چگالی کامپاند PVC حاوی phr2/2 استابیلایزر
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
اثر پارامترهای فرایندی بر ژل شدن
M.W. Allsopp, Manufacture and Processing of PVC, Chap.8, Taylor & Francis e-Library, 2005.

## Slide 27
اثر افزودنی‌ها بر ژل شدن
ورود مواد به محفظه اختلاط | A
ذوب اجزای با دمای ذوب پایین و فشردگی | B
فشردگی و تراکم | C
امتزاج (فیوژن) | D
آزمون رئومتری انجام شده روی دو نمونه کامپاند PVC/St با اختلاف phr0/1 در میزان استابیلایزر
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها

## Slide 28
گشتاور نهایی (Nm) | زمان فیوژن (s) | مقدار CPE در فرمولاسیون (phr)
31/1 | 96 | 0
29/4 | 90 | 3
28/6 | 88 | 6
28/2 | 88 | 9
28/4 | 56 | 12
اثر افزایش CPE به PVC بر فیوژن کامپاند نهایی در دور rpm50 و دمای C ° 180
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
اثر افزودنی‌ها بر ژل شدن

## Slide 29
اثر افزایش کمک‌فرایند بر پایه PMMA به PVC بر فیوژن کامپاند نهایی در دور rpm50 و دمای C° 180
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
اثر افزودنی‌ها بر ژل شدن

## Slide 30
درصد ژل شدن |  |  |  | 
90 | 68 | 44 | 32 | 
56 | 56 | 55 | 54 | استحکام تسلیم در C°20 (MPa)
58 | 115 | 133 | 108 | درصد کشش شکست
656 | 711 | 706 | 381 | انرژی شکست ضربه کششی در C° 0 (KJ/m2)
هموژن | هموژن | نیمه‌هموژن | غیر هموژن | هموژن بودن مقطع برش میکروتوم
اثر درصد ژل شدن روی خواص مختلف لوله PVC
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
اثر فرایند ژل شدن روی خواص نهایی

## Slide 31
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
تفاوت آزمون‌های مقاوت ضربه و ضربه پاندولی

## Slide 32
نرم کننده(Plasticizer)
پایدارکننده (Stabilizer)
اصلاح کننده ضربه(Impact Modifier)
کمک فرآیند(Processing Aid)
پیگمنت(Pigment)
پرکننده(Filler)
روان کننده(Lubricant)
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
انواع افزودنی‌های مورد استفاده در صنعت PVC

## Slide 33
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
اصلاح‌کننده ضربه
ویژگی‌هایی عمومی مورد نیاز
دمای Tg پایین‌تر از دمای محیط
عملکرد مناسب در درصد پایین
توزیع اندازه ذره مناسب
چسبندگی مناسب به ماتریس ترموپلاستیک
اندازه ذره بهینه
پخش هموژن در ماتریس
S. Al-Malaika, Brydson’s plastics Materials, Chap.7, Elsevier Online Library, 2017.

## Slide 34
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
پلیمرهای با Tg پایین و سازگار با PVC
پلی کاپرولاکتون | کوپلیمرهای بوتادین – اکریلونیتریل (23-45% ACN)
کوپلیمرهای اتیل-N و N دی متیل آکریل آمید | ترپلیمر اتیلن-n بوتیل‌اکریلات – کربن‌مونوکسید
پلی اتیلن کلردار (کلر بالا 42 درصد) | پلی‌استرهای آلیفاتیک بر پایه دی‌ا‌ل/دی‌کربوکسیلیک‌اسید
PU بر پایه بلوک های نرم پلی استر | بلوک کوپلیمر پلی‌بوتیلن ترفتالات – پلی‌تترامتیلن استر
کوپلیمراتیلن-وینیل استات | ترپلیمر اتیلن – وینیل استات – کربن مونوکسید
 | ترپلیمر اتیلن – اتیل اکریلات-کربن مونوکسید

## Slide 35
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
سازگاری فعال
سازگارکننده‌ها
آمیدواکس تغییریافته (خاک اره)
پلی‌ال استر (خاک اره)
پلی‌پروپیلن کربنات (PPC)
NBR-g-PPC
پلی ال مایع (پلی‌یورتان)
NBR

## Slide 36
مقاوم در برابر هوازدگی
دوام رنگ
ضربه پذیری بالا
مصارف:
پروفیل های اکسترود شده در و پنجره پی وی سی
ورق و فیلم پی وی سی کلندر شده
لوله و اتصالات پی وی سی
قطعات تولیدی از قالبگیری تزریقی و دمشی
لوله برق (داکت) پی وی سی
فوم پی وی سی
خواص:
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
سامانه‌های اکریلیکی

## Slide 37
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
A. Hassan & B. Haworth, Journal of Materias Processing Technology, 2005.
مقایسه اثر اندازه ذره اصلاح‌کننده ضربه اکریلاتی روی کاهش دمای تغییر رفتار از چقرمه به شکننده
PVC بدون اصلاح‌کننده ضربه | M0
Phr6.4 اصلاح کننده ضربه با اندازه ذره µ 0/3 | M1
Phr6.4 اصلاح کننده ضربه با اندازه ذره µ 0/4 | M2
Phr6.4 اصلاح کننده ضربه با اندازه ذره µ 0/2 | M3
سامانه‌های اکریلیکی

## Slide 38
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
J. S. Lee & F. C. Chang, Polymer Engineering and Science, 2004.
ساختار هسته-پوسته
اثر ضخامت پوسته در ساختار اصلاح‌کننده ضربه اکریلیکی با ساختار هسته- پوسته بر مقاومت ضربه کامپاند PVC

## Slide 39
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
J. S. Lee & F. C. Chang, Polymer Engineering and Science, 2004.
ساختار هسته-پوسته

## Slide 40
خواص:
پاک کردن حافظه حرارتی پلیمر
ضربه پذیری
مقاومت حرارتی بالا
حفظ شفافیت و یکنواختی
مصارف:
پروفیل های اکسترود شده در و پنجره پی وی سی
ورق و فیلم پی وی سی کلندر شده
لوله و اتصالات پی وی سی
فیلم های شفاف پی وی سی قابل شرینک تولید شده به روش بالنی
گرانول های پی وی سی
لوله برق (داکت) پی وی سی
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
MBS

## Slide 41
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
R. P. Petrich, Journal of Polymer Engineering and Science, 1973.
تغییرات استحکام ضربه با دما بر اثر افزایش میزان MBS
MBS

## Slide 42
خواص:
پایداری فوری بالا
پایداری با رزین پی وی سی
افزایش مقاومت خوردگی در برابر اسید و باز
مصارف:
انواع لوله و پروفیل های UPVC
تولید فوم و ورق PVC
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
CPE

## Slide 43
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
اثر افزایش درصد وزنی CPE بر استحکام ضربه آیزود در دماهای مختلف
F. You et al., Journal of Applied Polymer Science, 2011.
CPE

## Slide 44
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
Blends of Ethylene-Vinyl Acetate Copolymers and Ethylee-Viny Acetate-Carbon monoxide terpolymers
Patent No.: EP 0 991 717 B1
Date of Publication: 07.11.2007
E/VA/CO

## Slide 45
خواص:
مقاومت در برابر uv
دارای مقاومت تخریب بالا
استحکام کششی کمتر
T. SKOWRONSKI, POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 2000.
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها

## Slide 46
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
S. Fellahi et al., Journal of Vinyl Technology, 1993.
سیلیکا
F1 | فرمولاسیون PVC بدون اصلاح‌کننده ضربه
F2 | F1 + 10.67 phr CPE
F3 | F1 + 3.5 phr (untreated silica)
F4 | F1 + 3.5 phr (heattreated silica @800°C)
F5 | F1 + 3.5 phr (dried silica @ 120°C)+ 0.23 phr (Cyclohetero atom Organozirconate cuoping agent)

## Slide 47
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
کلسیم کربنات
N. Fernando & N. Thomas, Polymer Engineering ad Science, 2012.
اثر افزایش میزان کلسیم کربنات رسوبی بر استحکام ضربه پروفیل

## Slide 48
پلیمرهای آکریلیک
پلیمرهای فلوره
پلی اکریلات بهبود یافته
پلی استر آلیفاتیک با گروههای اسیدی
پلی کربنیک اسید
کربنات کلسیم
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
کمک‌فرایند

## Slide 49
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
H. Parker & D. Dunkelberger, Journal of Vinyl Technology, 1993.
پلیمرهای اکریلیک
منحنی‌های گشتاور-دما برای آمیزه PVC
a- بدون کمک فرایند
b- phr2 کمک فرایند اکریلیکی

## Slide 50
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
اثر درصد وزنی کمک فرایند اکریلاتی بر فرایند ژل شدن
پلیمرهای اکریلیک
H. Parker & D. Dunkelberger, Journal of Vinyl Technology, 1993.

## Slide 51
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
کلسیم کربنات
N. Fernando & N. Thomas, Polymer Engineering ad Science, 2012.
زمان ژل شدن (s) | درصد فیوژن | آنتالپی پیک A (J/g) | دمای فرایند ( C°) | میزان کلسیم کربنات (phr)
4/1 ± 75/8 | 1/0 ± 81/8 | 0/2 ± 2/9 | 0/3 ± 189/3 | 0
0/4 ± 59/8 | 1/5 ± 83/2 | 0/2 ± 3/0 | 1/0 ± 190/6 | 5
0/2 ± 36/1 | 1/1 ± 87/9 | 0/2± 4/3 | 0/2± 193/3 | 10
0/8 ± 36/2 | 1/6 ± 91/8 | 0/4± 4/5 | 0/4± 193/7 | 15
- | 1/8± 88/6 | 0/1± 4/0 | 0/4± 192/1 | 20
نتایج آزمون DSC روی آمیزه PVC/PCC
و بررسی زمان ژل شدن

## Slide 52
آلومینیوم تری هیدرات
کائولین
مواد آنتی باکتریال
نانو کربنات کلسیم
PA
شفاف کننده
نانو ذرات اکسید روی قطبی
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
افزودنی‌های جدید

## Slide 53
مهار کننده شعله
مواد افزودنی سرکوب کننده دود
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
آلومینیوم تری‌هیدرات

## Slide 54
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
کائولین
اثر افزایش میزان کائولین (p) و نانوکائولین (q) بر خواص مکانیکی کامپاند PVC
K. Li et al., Materials Science Forum, Vol. 694, 2011.

## Slide 55
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
اکسید روی
PVC اصلاح نشده
PVC/ZnO
THF-ZnO/PVC
نمونه کنترل
H. X. Lin et al., Advances in Chmichal Engineering and Science, 2013.

## Slide 56
تاثیر افزایش درصد نانو ذرات بر مدول
انرژی تاثیر گذاری چارپی
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
نانوذرات کلسیم کربنات
X.-L. Xie et al., Polymer, Vol 45, 2004.

## Slide 57
پلی آمید
پلی اتیلن متااکریلات به صورت نمک
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
افزایش مدول کششی

## Slide 58
Light fastness
سطح صاف
امتزاج پذیری مناسب
استفاده از مواد جاذب UV
استفاده از نانو مواد
  مواد جاذب UV
  مواد خود تمیز شونده
مقدمه
فرایند
افزودنی‌ها
مقاومت در برابر نور و دمای محیطی

## Slide 59
با تشکر از توجه شما