## Slide 1: آشنایی با فرآیند اکستروژن الزامات و روش های آزمون فرآورده های پی وی سی
ارائه:
افروز سیدشالچی

## Slide 2
فهرست مطالب
آشنایی با اکسترودر ها
نکاتی در خصوص رفع مشکلات در اکستروژن و تزریق
آشنایی با خصوصیات پی وی سی
آشنایی با الزامات و روشهای آزمون فرآورده های پی وی سی

## Slide 3: تاریخچه اکسترودر
دستاورد | تحولات (سال)
ساخت اولین دستگاه اکستروژن مواد گرمانرم | 1935
اولین مطالعه کمی در مورد انتقال جامد | 1950
اولین مطالعات کمی مورد انتقال مذاب | 1966
توسعه اکسترودر ها به منظور تولید جریان انبساطی (کششی) قوی توسعه دستگاه هایی با L/D بالاتر | تا 2000
تجاری شدن اکسترودر تک مارپیچ پر سرعت rpm 1500-1000 | 2010-2005

## Slide 4: آشنایی با اکسترودر (رانشگر)

## Slide 5: طبقه بندی اکسترودرها
تغذیه مذاب نرم کردن تک مرحله چند مرحله آمیزه کاری | اکسترودر تک مارپیچ | اکسترودر های مارپیچی (پیوسته)
اکسترودرهای مارپیچ دوقلو پمپ دنده ای اکسترودر دنده ای ستاره ای اکسترودر با بیش از دو مارپیچ | اکسترودر چند مارپیچ | 
اکسترودر دیسک حلزونی اکسترودر گردونه اکسترودر دیسک بسته اکسترودر دیسکی پله ای | اکسترودرهای کاهنده ویسکوزیته | اکسترودر های دیسکی یا گردونه (پیوسته)
اکسترودر بدون مارپیچ اکسترودر نوع ذوب دیسکی یا مارپیچی | اکسترودر ذوب کششی | 
اکسترودر تغذیه مذاب اکسترودر پلاستیک سازی رئومتر موئین | اکسترودر رام | اکسترودر رفت و برگشتی ( ناپیوسته)
واحد پلاستیک سازی در ماشین آلات قالب گیری تزریقی اکسترودر آمیزه کاری | اکسترودر تک پیچ رفت و برگشتی | 

## Slide 6: آشنایی با اکسترودر تک مارپیچ
خوراک
فشرده سازی
پیمایش
مراحل :

## Slide 7: اکسترودر دو مارپیچ

## Slide 8: اکسترودر دو مارپیچ
کم سرعت برای اکستروژن پروفایل پر سرعت برای آمیزه کاری | اکسترودر هم سوگرد | اکسترودر در هم تنیده
 | اکسترودر ناهمسوگرد | 
مخروطی برای اکستروژن پروفیل موازی برای اکستروژن پروفیل پرسرعت برای آمیزه کاری | اکسترودر ناهمسوگرد | اکسترودر بدون در هم تنیدگی
طول مارپیچ یکسان طول مارپیچ غیر یکسان | اکسترودر همسوگرد | 
انتقال ماده مذاب داخلی به جلو انتقال ماده مذاب به عقب انتقال جامدات داخلی به عقب نرم سازی داخلی با انتقال رو به عقب | اکسترودر هم مرکز | 

## Slide 9: اکسترودر دو مارپیچ
درجه جلوبرندگی زیاد
لقی کم
زمان اقامت کم
خاصیت خود تمیز شوندگی
درجه جلوبرندگی کم
دوباره آرایش
نرخ برش بالا
کاهش نرخ برش به سمت دای
امکان افزودن درصد پرکننده
درجه جلوبرندگی زیاد
امکان افزایش نرخ تولید

## Slide 10
Short Shot
سطح بدون صیقل
خراش
پوست زبر
اثر جوش
سطح زبر
انحنا
جدایش نامناسب از قالب
رنگ نامناسب
1
2
3
4
5
7
8
9
10
معایب
در
قالب‌گیری تزریقی

## Slide 11
قالب پر نمی‌شود
بین سر سوپاپ و برش تزریق مواد بیرون می‌آید
قطعه مکثی دارد
مارپیچ برگشت نمی‌کند
قطعه پلیسه می‌کند
آثار سوختگی در قطعه دیده می‌شود
قطعه پوسته پوسته می‌شود
سطح خارجی قطعه مات است
قطعه به قالب می‌چسبد
1
2
3
4
5
7
8
9
10
نواقص
در
قطعه تولید شده

## Slide 12: چگونه می توان نواقص را برطرف کرد؟
شاخصه های فرآیندی
اجزاء فرمولاسیون
دستیابی به محصول با کیفیت مطلوب

## Slide 13
فاکتور های تاثیر گذار در فرمولاسیون پی وی سی | 
مدیریت هزینه | 
خصوصیات فرآیند | خواص مقابله با آتش
تجدید پذیری / بازیافت | خواص الکتریکی
درجه تمیزی | اصلاح تکمیلی فرآیند شکل دهی
دانسیته | استحکام ضربه- چقرمه / شکننده
سطح نهایی – شفاف / مات | مقاومت شیمیایی
پایداری در برابر نور / هوا زدگی | رنگ
سختی/ نرمی | الزامات قانون گذار نهایی

## Slide 14: خواص عمومی مواد پی وی سی

## Slide 15: چگالی
F-UPVC | C-PVC | P-PVC | U-PVC | PE, PP, PS,ABS | خواص واحد
700 | 1520-1470 | 1700-1350 | 1420-1350 | 1050-950 | چگالی Kg/m3

## Slide 16: خواص مکانیکی PVC
PVC کلردار شده | اسفنجPVC سخت | PVC نرم | PVC ضربه پذیر اصلاح شده | PVC سخت | استاندارد | خواص
- | 40-70 (D) | 60-90 (A) | 80 (D) | 83-84 (D) | ISO 868 | سختی شور
50-55 | 15 | 10-25 | 40-50 | 50-75 | DIN 53455 | استحکام کششی نهایی (MPa)
23-50 | 10-15 | 150-400 | 30-100 | 10-50 | DIN 53455 | ازدیاد طول تا پارگی (%)

## Slide 17: خواص گرمایی PVC
PVC کلردار شده | PVC نرم | PVC ضربه پذیر اصلاح شده | PVC سخت | استاندارد | خواص
- | 1.3-1.6 | 2.5 | 1.9 | - | رسانایی گرمایی (W/mK) 10-3
104-115 | N/A | 65-82 | 70-82 | ISO 306 | دمای واپیچش گرمایی در MPa 1.8 (C)
106-115 | N/A | 73-82 | 75-82 | ISO 306 | نقطه نرم شدگی ویکت (C)
- | 5-200 | 50-100 | 60-80 | - | ضریب انبساط خطی (Mm/mmK-1) 106
- | 1.2-2.0 | 0.9-1.2 | 0.9-1.0 | - | ظرفیت گرمایی ویژه (kJ/kg K)
 | 200 | 100-150 | 90-110 | ASTM E 1354 | پیک سرعت رهاسازی گرماسنجی (kW/m2)

## Slide 18: مقایسه اکستروژن پلاستیک های رایج

## Slide 19: فیوژن
دانه‌های پی‌وی‌سی در اثر فیوژن در همدیگر نفوذ کرده و یک مذاب همگن تشکیل می‌شود و افزودنی‌ها درون این مذاب توزیع می‌شود. مکانیسم فیوژن شامل فشردگی، چگالش، ذوب و کشیدگی در ذرات پی وی سی است.
تعیین درجه ژل شدن پی وی سی با آزمون با کالریمتری روبش تفاضلی (DSC ) ممکن می شود.

## Slide 20: اثر پارامترهای فرآیندی بر سطح فیوژن
Moghri, M.,et al. Journal of Vinyl and Additive Technology, 2003. 9(2): p. 81-89.
سطح فیوژن به تغییرات دما نسبت به تغییرات سرعت مارپیچ حساس تر است.

## Slide 21: اثر سطح فیوژن بر خواص کششی
Moghri, M.,et al. Journal of Vinyl and Additive Technology, 2003. 9(2): p. 81-89.
تنش تسلیم به سطح فیوژن وابسته نیست

## Slide 22: اثر سطح فیوژن برآزمون ضربه
Moghri, M.,et al. Journal of Vinyl and Additive Technology, 2003. 9(2): p. 81-89.
سطح فیوژن بهینه حدودا 60 درصد است

## Slide 23: محصولات فرآورده پی وی سی

## Slide 24: 9118- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی- (PVC-U) 9119- سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان- (PVC-U) 12142 -سامانه های لوله گذاری آب باران برای کاربرد روکار وناودان- (PVC-U) 13361- سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین - (PVC-U)

## Slide 25: خلاصه آزمون ها لوله پلي وينیل کلراید سخت (PVC-U)
رديف | ویژگی/شرح آزمون
1 | وضعيت ظاهري
2 | رنگ بدنه
3 | نشانه گذاري
4 | ابعاد
5 | مقاومت ضربه (روش گردش ساعت)
6 | مقاومت به ضربه (روش پلکانی)
7 | دماي نرمي ويكات/ درجه سلسیوس
8 | حداکثر برگشت طولي( تغييرات ظاهري و ابعادی)/ درصد
رديف | ویژگی/شرح آزمون
9 | مقاومت در برابر دي كلرومتان
10 | سفتی حلقوی/
11 | حداقل درصد جرمی رزین PVC
12 | الزامات كارايي سامانه- كيپ بودن اتصال هاي داراي واشر آببند لاستيكي
13 | الزامات كارايي سامانه- چرخه دماي بالا

## Slide 26: خلاصه آزمون ها فرآورده اتصال پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U)
رديف | ویژگی/شرح آزمون
1 | وضعيت ظاهري
2 | رنگ بدنه
3 | ابعاد
4 | استحکام مکانیکی یا انعطاف پذیری
5 | استحکام ضربه ای
6 | دمای نرمی ویکات/ درجه سلسیوس
7 | اثرات حرارت دهي
8 | آب بندی
رديف | ویژگی/شرح آزمون
9 | مقدار رزین PVC/ درصد
10 | نشانه گذاري
11 | الزامات كارايي سامانه- كيپ بودن اتصال هاي داراي واشر آببند لاستيكي
12 | الزامات كارايي سامانه- چرخه دماي بالا
13 | الزامات كارايي سامانه- كارايي بلند مدت واشرهاي آببند از نوع TPE

## Slide 27: استاندارد ملی 12291: پروفیل اصلی بدون پوشش با سطوح رنگی روشن نوع مصرف درب و پنجره - (U-PVC)

## Slide 28: خلاصه آزمون ها
رديف | ویژگی/شرح آزمون
1 | وضعیت ظاهری
2 | ابعاد – عمق/ میلیمتر
3 | ابعاد – عرض/ میلیمتر
4 | شکل ظاهری
5 | ضخامت دیواره سطوح قابل رویت/ میلیمتر
6 | ضخامت دیواره سطوح غیر قابل رویت/ میلیمتر
7 | حداکثر انحراف از راست بودن در یک متر/ میلیمتر
8 | جرم واحد طول / درصد
9 | حداکثر برگشت حرارتی / درصد
10 | حداکثر برگشت حرارتی – پروفیل اصلی/ درصد
11 | حداکثر برگشت حرارتی – پروفیل کمکی/ درصد
12 | مقاومت پروفیل در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه
13 | تغییرات ظاهری پس از قرارگیری در معرض حرارت ˚C150
14 | مقاومت پروفیل در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه پس از هوا زدگی مصنوعی
15 | حداکثر ثبات رنگ پس از هوازدگی مصنوعی - E*
16 | حداکثر ثبات رنگ پس از هوازدگی مصنوعی - b*
17 | حداقل جوشپذیری- خمش کششی- نمونه منفرد /
18 | حداقل جوشپذیری- خمش کششی- نمونه میانگین /
19 | حداقل جوشپذیری- خمش فشاری- نمونه منفرد /
20 | حداقل جوشپذیری- خمش فشاری- نمونه میانگین /
21 | استحکام در برابر ضربه چارپی بر روی آزمونه­های با دو شکاف V شکل/
22 | نشانه گذاری
23 | خصوصيات مواد- حداقل دماي نرم شدن ويكات (VST)/˚C
24 | خصوصيات مواد- حداقل مقاومت در برابر ضربه چارپي/
25 | خصوصيات مواد- حداقل مدول الاستيسيته خمشي/
26 | خصوصيات مواد- حداقل مقاومت ضربه كششي/

## Slide 29: استاندارد ملی 14565: کفپوش پلی وینیل کلراید نیمه منعطف

## Slide 30: خلاصه آزمون ها
رديف | ویژگی/شرح آزمون
1 | ضخامت کل/ میلی متر
2 | راستی لبه در طول کفپوش/ میلی­متر
3 | راست و قائمه بودن لبه براي ابعاد كوچکتر يا مساوي 305 ميلي­متر / میلی­متر
4 | راست و قائمه بودن لبه براي ابعاد بزرگتر يا مساوي 305 ميلي­متر / میلی­متر
5 | پایداری ابعادی بعد از قرارگیری در معرض گرما / درصد
6 | مقاومت ضربه کفپوش با ضخامت کمتر از 5/2 میلی­متر
7 | مقاومت ضربه کفپوش با ضخامت بیشتر از 5/2 میلی­متر
8 | حداقل انعطاف­پذیری/ میلی­متر
9 | مقاومت در برابر فرو رفتگی در دمای C25/0 25 / میلی­متر
10 | نشانه­گذاری

## Slide 31: استاندارد ملی 19086: دیوارپوش پلی­وینیل کلراید(PVC)صلب دارای لایه تزئینی

## Slide 32
رديف | ویژگی/شرح آزمون
1 | وضعيت ظاهري
2 | طول/ میلی متر
3 | عرض / میلی متر
4 | ضخامت/ میلی متر
5 | حداکثر انحراف از راستی لبه در هر متر/میلی متر
6 | حداکثر انحراف از تخت بودن / میلی متر
7 | حداکثر پایداری ابعادی/ درصد
8 | مقاومت به ضربه
9 | انعطاف­پذیری و خمش
10 | قابلیت افروزش
11 | کیفیت اکستروژن
12 | مقاومت نسبت به بخار آب
13 | مقاومت گرمایی
14 | چسپندگی پوشش به زیر لایه
15 | نشانه گذاري
خلاصه آزمون ها

## Slide 33: اندازه گیری ابعاد
1 | ميانگين قطر خارجي dem/ میلیمتر
2 | حداقل ضخامت ديوارهemin / میلیمتر
3 | حداكثر ميانگين ضخامت ديواره em,max/ میلیمتر
1 | ابعاد- ميانگين قطر خارجي نرگي/ میلیمتر
2 | ابعاد- ميانگين قطر داخلي مادگي/ میلیمتر
3 | ابعاد-حداقل ضخامت ديواره emin/ میلیمتر
4 | ابعاد-حداکثر میانگین ضخامت دیواره emax/ میلیمتر
5 | ابعاد-حداقل ضخامت نرگی و مادگی/ میلیمتر
6 | ابعاد-طول نرگی و مادگی/ میلیمتر
لوله:
اتصال:

## Slide 34: ابعاد

## Slide 35: مقاومت ضربه (روش گردش ساعت)
میزان بروز نقص با نرخ صحیح ضربه (True Impact Rate)
روش آزمون : ملی 11438

## Slide 36: مقاومت به ضربه (روش پلکانی)
روش آزمون : ملی 11437

## Slide 37
استحکام در برابر ضربه چارپی
روش آزمون : ملی 2-9277

## Slide 38: استحکام ضربه ای
روش آزمون : ملی16039
آزمون استحکام ضربه ای یک اتصال با سقوط آن بر یک سطح صلب انجام می شود. پس از اعمال ضربه، اتصال مورد آزمون از نظر ایجاد ترک ( به صورت چشمی و بدون بزرگ نمایی) بررسی می شود.

## Slide 39: مقاومت پروفیل در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه
روش آزمون : ملی 20066

## Slide 40: مقاومت به ضربه
روش آزمون : EN 477

## Slide 41: انعطاف پذیری و خمش
روش آزمون : ملی 10901

## Slide 42: اثر جهت یافتگی برخواص کششی

## Slide 43: دماي نرمي ويكات
اساس روش آزمون عبارت است از تعيين دمايي به عنوان دماي نرمي ويكات ( VST ) بر حسب درجه سلسيوس در آن دما فرورونده ي استاندارد بتواند تحت نيروي 1 ± 50 نيوتن به اندازه يك ميلي متر در آزمونه اي تهيه شده از ديواره لوله فرو رود ، در حالي كه درجه حرارت با سرعت ثابتي افزايش مي يابد .
T  79 C
روش آزمون : ملی 2414
لوله ها
T  77 C
اتصالات
محدودیت درصد فیلر

## Slide 44: حداکثر برگشت طولي
لوله نباید هیچ حباب یا ترکی را نشان دهد
روش آزمون : ملی 17614
R 5

## Slide 45: سفتی حلقوی
روش آزمون : ملی 11436

## Slide 46: الزامات كارايي سامانه- كيپ بودن اتصال هاي داراي واشر آببند لاستيكي
نمونه مونتاژشده از لوله و اتصالات در معرض سه فشار منفی داخلی هوا (P1) ، سپس فشار داخلی هیدرواستاتیک اولیه (P2) و فشار هیدرواستاتیک ثانویه (P3)قرار می گیرد
محل اتصال از نقطه نظر نشتی بررسی می شود.
روش آزمون : ملی 12575

## Slide 47: تخریب گرمایی
واکنش هیدروکلرید زدایی و تشکیل پیوند دوگانه در پلی وینیل کلراید

## Slide 48: مقاومت گرمایی
روش آزمون : ملی 10786

## Slide 49: الزامات كارايي سامانه- چرخه دماي بالا
مجموعه لوله ها و اتصالات تحت تعدادی چرخه معین در معرض الگوی معینی از چرخه حرارتی (1500) با استفاده از آب گرم و سرد قرار می گیرد . نشت ناپذیری محل های اتصال و میزان شکم دادن لوله ها مورد بررسی قرار می گیرد.
روش آزمون : ملی 11435

## Slide 50: اثرات حرارت دهي
روش آزمون : ملی12175
ارزیابی اثرات گرمایش بر اتصالات لوله های گرما نرم قالب توسط:
الف: آون هوا
ب: حمام مایع
سطوح قالب قبل و بعد از حرارت دهی مورد آزمون قرار می گیرد و هر گونه ترک، تاول و ورقه ورقه شدن بررسی می شود

## Slide 51: مقاومت در برابر دي كلرومتان ( درجه ژل شدن)
نتیجه قابل قبول:
هیچ حمله­ای به هیچ بخشی از نمونه آزمون نشده باشد
روش آزمون : ملی 10609
روش:
نمونه با طول mm 160 که بر اساس ضخامتش در یک انتها پخ زده شده به مدت 1 30 دقیقه در دمای c 1  15 در دی کلرومتان غوطه ور می شود.

## Slide 52: مقاومت جوش پذیری - خمشی فشاری - خمش کششی
روش آزمون : ملی 10930

## Slide 53: حداقل درصد جرمی رزین PVC
روش آزمون : ملی 5-10237
روش A (اندازه گیری خاکستر سولفاته نشده)
اعمال حرارت به نمونه در کوره تا دمای C 50  950 به مدت 10 دقیقه
حد پذیرش:
80 

## Slide 54: آزمون هوازدگی
روش آزمون : EN477
انجام آزمون مقاومت در برابر سقوط وزنه
انجام آزمون ثبات رنگ : EN 20105

## Slide 55: تخت و مسطح بودن
فیلر گیج

## Slide 56: قابلیت افروزش
روش آزمون : ملی 4-7271

## Slide 57: مقاومت نسبت به بخار آب
روش آزمون : EN 438-2

## Slide 58: دستیابی به محصول با کیفیت مطلوب
الزامات آزمونی
پارامترهای فرآیندی
فرمولاسیون